## Slide 1: Hydro-UAI Course
Escola de Verão 2026
Inteligência Artificial Aplicada
a Recursos Hídricos
Prof. André Ferreira Rodrigues
Prof. Bruno Melo Brentan
Prof. Rodrigo Perdigão
DIA 2
Modelos Baseados em Dados
Preenchimento e avaliação de séries

## Slide 2: Hydro-UAI Course
Conteúdo programático
01
Diagnóstico de falhas
02
Métodos de preenchimento
03
Dependência, MI e PCA
04
Validação e métricas
00
Modelos Baseados em Dados

## Slide 3
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Do processo físico ao modelo baseado em dados
Hydro-UAI Course
Fisicamente embasado
Equações de conservação Representação espacial Parâmetros físicos
Ex.: SWAT

## Slide 4
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Do processo físico ao modelo baseado em dados
Hydro-UAI Course
Conceitual
Reservatórios conceituais Parâmetros calibrados Ex.: Sacramento, GR4J

## Slide 5
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Do processo físico ao modelo baseado em dados
Hydro-UAI Course
Baseado em dados
Relações aprendidas dos dados Poucas hipóteses explícitas Ex.: MLP, LSTM

## Slide 6
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Do processo físico ao modelo baseado em dados
Hydro-UAI Course
Fisicamente embasado
Conceitual
Baseado em dados
Equações de conservação Representação espacial Parâmetros físicos
Reservatórios conceituais Parâmetros calibrados Ex.: Sacramento, GR4J
Relações aprendidas dos dados Poucas hipóteses explícitas Ex.: MLP, LSTM
A pergunta muda: de “quais processos representar?” para “quais padrões os dados permitem aprender?”

## Slide 7
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Do processo físico ao modelo baseado em dados
Hydro-UAI Course
Baseado em dados
Aprendem relações entre variáveis de entrada e saída a partir de um conjunto de dados;
Modelos orientados por dados (data-driven);
Diferentemente dos modelos fisicamente embasados ou conceituais, não representam explicitamente os processos físicos do sistema;
Podem variar de modelos relativamente simples, como regressões a Redes Neurais mais complexas (ex.: GNN, LSTM, CNN)

## Slide 8
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Do processo físico ao modelo baseado em dados
Hydro-UAI Course
Inteligência Artificial (IA)
Área ampla que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana.
Engloba diferentes técnicas e abordagens, incluindo o Machine Learning.
Machine Learning (ML)
Algoritmos que aprendem padrões e relações a partir dos dados.
Não exige que todas as regras sejam explicitamente programadas.
Inclui regressão, árvores de decisão, Random Forest, SVM e redes neurais.
Deep Learning (DL)
É um subconjunto de Machine Learning.
Baseia-se em redes neurais profundas, com múltiplas camadas.
Exemplos: CNNs, RNNs e LSTMs.

## Slide 9
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Aprendizado supervisionado x Aprendizado não-supervisionado
Hydro-UAI Course
Aprendizado supervisionado
O modelo aprende a partir de exemplos em que as entradas e as respostas esperadas são conhecidas.
Durante o aprendizado, o modelo busca encontrar uma relação entre as entradas e a variável de interesse:
É utilizado principalmente em problemas de regressão e classificação.
Exemplo 1: utilizar chuva e vazões observadas para prever a vazão futura.
Exemplo 2: utilizar informações espectrais do Sentinel como variáveis de entrada e medições de turbidez realizadas em campo como variável-alvo para desenvolver um modelo de estimativa da turbidez.

## Slide 10
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Aprendizado supervisionado x Aprendizado não-supervisionado
Hydro-UAI Course
Aprendizado supervisionado
O modelo aprende a partir de exemplos em que as entradas e as respostas esperadas são conhecidas.
Durante o aprendizado, o modelo busca encontrar uma relação entre as entradas e a variável de interesse:
É utilizado principalmente em problemas de regressão e classificação.
Exemplo 1: utilizar chuva e vazões observadas para prever a vazão futura.
Exemplo 2: utilizar informações espectrais do Sentinel como variáveis de entrada e medições de turbidez realizadas em campo como variável-alvo para desenvolver um modelo de estimativa da turbidez.

## Slide 11
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Aprendizado supervisionado x Aprendizado não-supervisionado
Hydro-UAI Course
Aprendizado não-supervisionado
O modelo aprende a partir de dados em que as entradas são conhecidas, mas não existe uma resposta ou variável-alvo
Durante o aprendizado, o modelo busca identificar padrões, estruturas e relações existentes nos próprios dados.
Exemplo 1: agrupar bacias hidrográficas com características semelhantes a partir de variáveis fisiográficas e hidrológicas.
Exemplo 2: utilizar PCA para reduzir a dimensionalidade de um conjunto de variáveis hidrometeorológicas, preservando a maior parte da informação presente nos dados.

## Slide 12
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Treinamento × Validação × Teste
Hydro-UAI Course
TREINAMENTO
• Ajusta os parâmetros do modelo. • O modelo aprende as relações entre X e Y. • É a parcela efetivamente utilizada no aprendizado.
VALIDAÇÃO
Compara configurações e hiperparâmetros. Auxilia na seleção do modelo. Orienta o critério de parada (early stopping)
Fundamental para avaliãção de overfitting
TESTE
• Avaliação final e independente. • Não participa do treinamento nem da seleção. • Estima a capacidade de generalização.

## Slide 13
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Treinamento × Validação × Teste
Hydro-UAI Course

## Slide 14
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Treinamento × Validação × Teste
Hydro-UAI Course

## Slide 15
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Função de Perda × Métricas de Avaliação
Hydro-UAI Course
FUNÇÃO DE PERDA
Quantifica o erro entre os valores observados e os valores estimados pelo modelo.
A perda orienta a atualização dos parâmetros do modelo a cada etapa do treinamento.
A escolha da função de perda define como diferentes tipos e magnitudes de erro serão penalizados.
Diferentes problemas podem exigir diferentes funções de perda.
Possíveis funções de perda:
MSE – Mean Squared Error: penaliza mais fortemente os erros grandes.
MAE – Mean Absolute Error: penaliza os erros de forma linear e é menos sensível a valores extremos que o MSE.
Huber Loss: combina características do MSE e MAE, reduzindo a influência de erros extremos.

## Slide 16
Hydro-UAI Course
Modelagem hidrológica
Função de Perda × Métricas de Avaliação
Hydro-UAI Course
MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO
Permitem avaliar diferentes características da previsão, como erro global, dinâmica temporal, viés e representação dos extremos.
São utilizadas na validação para comparar/selecionar modelos e hiperparâmetros e no teste para avaliar o desempenho final.
Exemplos em hidrologia:
NSE — Nash-Sutcliffe Efficiency
KGE — Kling-Gupta Efficiency
PBIAS — Percent Bias: quantifica a tendência de superestimação ou subestimação das previsões.
FHV — High-Flow Bias: avalia especificamente o viés na representação das maiores vazões, sendo particularmente interessante em estudos de cheias.
FUNÇÃO DE PERDA
Quantifica o erro entre os valores observados e os valores estimados pelo modelo.
A perda orienta a atualização dos parâmetros do modelo a cada etapa do treinamento.
A escolha da função de perda define como diferentes tipos e magnitudes de erro serão penalizados.
Diferentes problemas podem exigir diferentes funções de perda.
Possíveis funções de perda:
MSE – Mean Squared Error: penaliza mais fortemente os erros grandes.
MAE – Mean Absolute Error: penaliza os erros de forma linear e é menos sensível a valores extremos que o MSE.
Huber Loss: combina características do MSE e MAE, reduzindo a influência de erros extremos.

## Slide 17: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Origem das falhas
Falhas no equipamento
Problemas na transmissão e armazenamento
Eventos extremos
Dificuldade de acesso, por exemplo geográfica
Interrupções de coletas de campo
Erro humano

## Slide 18: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Exemplo de falhas
A lacuna interrompe a série. A ausência pode atingir a estiagem ou os picos.

## Slide 19: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Diagnóstico das falhas
Ferramenta | Representação | O que verificar
Contagem de NaN | Totais e percentuais | Disponibilidade por estação e estação do ano
Gráfico de Gantt | Períodos com dados | Falhas simultâneas e trechos sem referência
Série histórica | Trajetória no tempo | Duração das lacunas e ocorrência nos picos
Outliers | Distribuição dos valores | Consistência física e registros de campo
A contagem resume a falta de dados. Os gráficos mostram onde e quando ela ocorre.

## Slide 20: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Contagem de NaN e sazonalidade
Chart: Dias sem dados
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Dias ausentes | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6
53 dias ausentes
14,5% de um ano
com 365 dias
Período úmido
42 / 182 dias = 23,1%
Período seco
11 / 183 dias = 6,0%
A porcentagem anual é suficiente para decidir se a série atende ao estudo?
Exemplo didático. Úmido: out.–mar. Seco: abr.–set. Limites variam por região.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Contagem ilustrativa, sem associação às estações do arquivo. Valores completos em data.json.

## Slide 21: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Gráfico de Gantt
Lacunas simultâneas reduzem as estações disponíveis para um preenchimento multivariado.

## Slide 22: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Identificação de outlier
61014000
61024000
61031000
61045000
61052000
61060000
Um ponto extremo pode representar uma cheia real. A exclusão exige verificação.

## Slide 23: Hydro-UAI Course
Métodos para
preenchimento
Média
Interpolação linear
K-Nearest Neighbors (KNN)

## Slide 24: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Média global e média de uma janela
Chart: Vazão (m³/s)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Referência | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 28 | 35 | 31 | 28 | 24 | 22 | 20
Média global | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375 | 21.9375
Média da janela | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333
Média global
21,9 m³/s
Média da janela
22,3 m³/s
As duas abordagens geram um patamar no intervalo sem dados. A janela modifica o nível estimado.
Trecho preenchido: dias 8 a 11. A linha cinza é a referência conhecida do exemplo.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Média global calculada apenas sobre os 16 valores disponíveis. Janela usa dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14.

## Slide 25: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Interpolação linear
Chart: Vazão (m³/s)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Referência | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 28 | 35 | 31 | 28 | 24 | 22 | 20
Interpolação | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
y = y₁ +
[(y₂ − y₁)/(x₂ − x₁)]
× (x − x₁)
Antes: (7, 21)
Depois: (12, 22)
Dia 9: 21,4 m³/s
A interpolação acompanha os extremos do intervalo, mas pode suavizar um pico oculto.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
A notação dos pontos usa (x,y). A série sintética oferece a referência para mostrar a suavização do pico.

## Slide 26: Hydro-UAI Course
Teoria do KNN
KNN: estimativa pelos vizinhos
KNN (k-Nearest Neighbors) usa os k exemplos mais próximos no espaço de atributos para estimar uma resposta contínua.
Vizinho | Distância d | Q (m³/s) | Peso 1/d
A | 1 | 10 | 1,00
B | 2 | 20 | 0,50
C | 4 | 30 | 0,25
Q̂(x) = ∑ wᵢQᵢ / ∑ wᵢ
Pesos iguais: wᵢ = 1
Q̂ = 20,0 m³/s
Pesos por distância: wᵢ = 1/dᵢ
Q̂ = 15,7 m³/s
No preenchimento, cada vizinho precisa ter o valor da variável ausente disponível.
Exemplo didático. Distâncias adimensionais, após padronização. k = 3.
Notes: Regressão KNN é um método não paramétrico baseado nas instâncias de treino. N_k(x) contém os k vizinhos selecionados pela distância. A fórmula usa somas sobre N_k(x). Os pesos inversos deste exemplo são [1,0.5,0.25], soma=1.75. O numerador ponderado é 27.5 m³/s e o resultado é 110/7=15.7142857 m³/s. Pesos uniformes resultam em (10+20+30)/3=20. A classificação KNN usa votação em vez de média. No KNNImputer, os doadores de uma variável são apenas linhas com essa variável observada. Se houver distância zero, a ponderação por distância considera apenas os vizinhos coincidentes e faz a média dos seus valores.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neighbors.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.impute.KNNImputer.html

## Slide 27: Hydro-UAI Course
Teoria do KNN
KNN: distância e padronização
Unidades originais
Após padronização
Chart: Vizinho candidato
| A | B
Distância | 11.1803 | 30.0167
Chart: Vizinho candidato
| A | B
Distância | 5.0249 | 1.8028
zⱼ = (xⱼ − μⱼ) / sⱼ
Escalas do treino: sP = 20 mm e sT = 1 °C.
Consulta (P,T) = (100,20). A = (110,25). B = (130,21).
Dados hipotéticos. Ciano: menor distância. μ e s devem usar somente o treino.
Notes: P é precipitação em mm e T é temperatura em °C. Distância euclidiana antes de padronizar: dA=sqrt(10²+5²)=11.18034; dB=sqrt(30²+1²)=30.01666. Esses números misturam unidades. Com desvios padrão de treino hipotéticos sP=20 mm e sT=1 °C, a diferença dos valores centralizados é Δx/s. Logo dA=sqrt(0.5²+5²)=5.02494 e dB=sqrt(1.5²+1²)=1.80278. O candidato mais próximo muda de A para B. Fórmula com p atributos disponíveis: d(i,l)=sqrt(sum_j (z_ij-z_lj)²). No KNNImputer, a métrica nan_euclidean usa d(i,l)=sqrt[(p/m)sum_{j em O}(z_ij-z_lj)²], com O atributos observados em ambas as linhas e m=|O|. Sem atributos em comum, a distância fica indefinida. Esta reponderação não altera o ranking quando os candidatos têm os mesmos atributos disponíveis. A qualidade dos atributos ainda depende da relevância física.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.nan_euclidean_distances.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.impute.KNNImputer.html

## Slide 28: Hydro-UAI Course
Teoria do KNN
KNN: efeito do número de vizinhos
k = 1
Chart: Q (m³/s)
Maior sensibilidade
às observações.
k = 5
Chart: Q (m³/s)
Estimativa com
vizinhança local.
k = 15
Chart: Q (m³/s)
Suavização intensa
do pico.
Dados sintéticos. Pesos iguais. Cinza: observações. Ciano: KNN. Escolha k na validação.
Notes: Os três painéis usam as mesmas 20 observações sintéticas, uma variável de entrada e KNeighborsRegressor(weights="uniform") do scikit-learn. A curva subjacente é 10+4x+30 exp(-((x-6)/0.9)²), somada a ruído normal com desvio 4 m³/s, seed=42. A estimativa avalia 121 pontos. k pequeno tende a aumentar a variância e a sensibilidade ao ruído. k grande amplia a vizinhança e pode aumentar o viés, suavizando picos. O exemplo não demonstra que k=5 é ótimo. Escolher k e pesos na validação com falhas artificiais, sem usar o teste. Blocos temporais ajudam a reproduzir a duração real das lacunas. KNN pode tornar-se menos discriminante com muitos atributos irrelevantes.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neighbors.html

## Slide 29: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
KNN: proximidade no espaço de atributos
Chart: Vento (m/s)
| 23.5 | 26 | 26
Outros | 5.5 | 5.1 | 5.1
3 vizinhos | 5 | 5.2 | 5.3
Linha 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
d(i,j) = √∑(xᵢₖ − xⱼₖ)²
O algoritmo compara os atributos disponíveis e usa os k vizinhos mais semelhantes para estimar o valor ausente.
Os vizinhos podem estar distantes no tempo ou no espaço geográfico.
Dados do exemplo original. Para o cálculo real, padronize atributos de unidades distintas.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Os pontos reproduzem TEMP e WIND da tabela original. PRESS é a variável ausente. A distância ilustrativa, sem padronização, segue o exemplo original.

## Slide 30: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Exemplo KNN: atributos e valor ausente
ID | TEMP | PRESS | WIND
0 | 25.0 | 1012 | 5.2
1 | 24.5 | NaN | 5.1
2 | 25.2 | 1011 | 5.3
3 | 24.9 | 1013 | 5.0
4 | 23.5 | 1009 | 5.5
5 | 26.0 | 1015 | 5.1
TEMP e WIND orientam a busca dos vizinhos da linha 1.
Valor ausente
PRESS = NaN
A pressão ausente não participa da distância entre essas linhas.

## Slide 31: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
KNN: distância para a linha 1
Chart: ID do candidato
| 3 | 0 | 2 | 4 | 5
Distância | 0.41231 | 0.5099 | 0.72801 | 1.077 | 1.5
k = 3
Vizinhos: 3, 0 e 2
d(1,3) =
√[(24,5−24,9)²
+(5,1−5,0)²]
≈ 0,412
Exemplo original, sem padronização. As unidades influenciam o cálculo.

## Slide 32: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
KNN: preenchimento da pressão
ID | TEMP | PRESS | WIND
0 | 25.0 | 1012 | 5.2
1 | 24.5 | 1012 | 5.1
2 | 25.2 | 1011 | 5.3
3 | 24.9 | 1013 | 5.0
4 | 23.5 | 1009 | 5.5
5 | 26.0 | 1015 | 5.1
Média dos 3 vizinhos
P̂ = (1013 + 1012
+ 1011) / 3
P̂ = 1012 hPa
A célula verde mostra o valor preenchido. As células em azul identificam os vizinhos.

## Slide 33: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Limitações KNN
A versão básica ignora a ordem temporal
O número de vizinhos k altera o preenchimento
Sazonalidade e tendência exigem atributos específicos
A validação deve incluir falhas longas e trechos com comportamento diferente.

## Slide 34: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Exemplo de aplicação
Métodos diferentes produzem valores distintos na mesma lacuna. A validação quantifica essas diferenças.

## Slide 35: Hydro-UAI Course
Análise multivariada
Correlação de Pearson: comportamento visual
Positiva
Chart: y
r = 0,97
Negativa
Chart: y
r = -0,97
Não linear
Chart: y
r = -0,02
r varia de −1 a +1. Um valor próximo de zero pode coexistir com uma relação não linear.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Coeficientes calculados com np.corrcoef. O terceiro caso é y=x²+ruído, com x simétrico.
https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/calibration/calibration-summary-statistics

## Slide 36: Hydro-UAI Course
Teoria da informação mútua
Informação mútua: entropia e incerteza
A entropia H(Y) resume a incerteza de uma variável discreta.
H(Y) = −∑ p(y) log₂ p(y)
I(X;Y) = H(Y) − H(Y∣X)
H(Y∣X) é a incerteza que resta sobre Y quando conhecemos X. A MI mede a redução média dessa incerteza.
Y: vazão baixa ou alta
Chart: H(Y), em bits
p = 0,5: H(Y) = 1 bit
Exemplo binário teórico. Em p = 0 ou p = 1, o resultado é certo e H(Y) = 0.
Notes: Shannon define a entropia de uma variável discreta por H(Y)=-sum_y p(y)log_b p(y), com a convenção 0 log 0 = 0. A base b=2 gera bits. Para Bernoulli, H_b(p)=-p log2 p-(1-p)log2(1-p), máximo 1 bit em p=0.5. A entropia condicional H(Y|X) é a média, sobre X, das entropias de Y dado cada valor de X. I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=H(X)-H(X|Y). Estas fórmulas se referem a variáveis discretas. Para contínuas, a MI usa densidades e pode ser expressa por integrais ou entropias diferenciais quando bem definidas.
https://web.stanford.edu/class/ee276/files/lectures/lecture2.pdf
https://web.stanford.edu/class/ee376a/files/2017-18/lecture_3.pdf

## Slide 37: Hydro-UAI Course
Teoria da informação mútua
Informação mútua: cálculo com probabilidades
I(X;Y) = ∑ₓ∑ᵧ p(x,y) log₂[p(x,y)/(p(x)p(y))]
Dependência perfeita
Independência
X / Y | Baixa | Alta | Total
Seco | 0,50 | 0 | 0,50
Úmido | 0 | 0,50 | 0,50
Total | 0,50 | 0,50 | 1,00
X / Y | Baixa | Alta | Total
Seco | 0,25 | 0,25 | 0,50
Úmido | 0,25 | 0,25 | 0,50
Total | 0,50 | 0,50 | 1,00
I = 2 × 0,5 × log₂(2) = 1 bit
p(x,y) = p(x)p(y): I = 0
Probabilidades hipotéticas. X: regime seco/úmido. Y: vazão discretizada em baixa/alta.
Notes: As duas tabelas contêm distribuições conjuntas hipotéticas com as mesmas marginais p(X=seco)=p(X=úmido)=p(Y=baixa)=p(Y=alta)=0.5. Células com p(x,y)=0 contribuem zero à soma. No caso dependente, duas células de probabilidade 0.5 produzem cada uma 0.5 log2(0.5/0.25)=0.5 bit. A MI total é 1 bit e H(Y|X)=0. No caso independente, todas as quatro razões p(x,y)/(p(x)p(y)) são 1, logo a MI é zero e H(Y|X)=H(Y)=1 bit. H(Y) se mantém 1 bit em ambos. A classificação seco/úmido perfeitamente alinhada com a vazão é um exemplo matemático, não um resultado de bacia real. A MI é simétrica e não define causalidade.
https://web.stanford.edu/class/ee376a/files/2017-18/lecture_3.pdf

## Slide 38: Hydro-UAI Course
Análise multivariada
Informação mútua (Mutual Information)
Linear
Chart: y
MI = 1,39 nats
Pearson r = 0,97
Quadrática
Chart: y
MI = 1,12 nats
Pearson r = -0,02
Independente
Chart: y
MI = 0,00 nats
Pearson r = 0,16
Dados sintéticos. Estimativa de MI por kNN, k=5. Valores dependem da amostra e do estimador.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
MI ≥ 0. MI teórica é zero apenas na independência. A estimativa amostral pode ter viés e não identifica causalidade.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 39: Hydro-UAI Course
Análise multivariada
Informação mútua na seleção de atributos
Chart: MI estimada (nats)
| P₁ | P₂ | Temperatura | Umidade | Radiação
MI com a vazão | 0.56837 | 0.48296 | 0.28206 | 0.25021 | 0.22479
MI mede a dependência de cada entrada com o alvo. O ranking orienta quais atributos testar no modelo.
Cuidados
Uma MI alta não garante contribuição adicional quando outras entradas já trazem a mesma informação.
A seleção deve usar o treino. A validação confirma o ganho no preenchimento.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Dados sintéticos n=300. Alvo = fator de umidade² + 0,5 fator térmico + ruído. Ranking não descreve uma bacia real. MI univariada não representa dependência condicional.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 40: Hydro-UAI Course
Teoria da informação mútua
Informação mútua: estimação e interpretação
Dados | Estimativa de MI
Discretos | Frequências conjuntas
Contínuos | Distâncias entre vizinhos
Na estimação contínua, mais vizinhos reduzem a variância, mas podem introduzir viés.
log₂: bits. ln: nats.
1 bit ≈ 0,693 nat.
I(X;Y) = I(Y;X) ≥ 0
A MI não normalizada pode superar 1. Ela mede dependência sem atribuir sinal ou direção.
Na seleção, I(Xⱼ;Q) compara cada entrada com a vazão. O ranking pode ocultar redundância e interações entre entradas.
Uma sazonalidade comum também pode gerar dependência. MI, isoladamente, não demonstra causalidade.
Notes: mutual_info_regression estima MI com um alvo contínuo, retornando nats. Para atributos contínuos, usa métodos de estimação de entropia baseados em distâncias kNN (Kraskov, Stögbauer e Grassberger, 2004). O parâmetro n_neighbors é próprio do estimador de MI e não representa o k usado para preencher uma lacuna pelo KNNImputer. Ele controla o compromisso entre viés e variância da estimativa. A função distingue atributos discretos e contínuos; indicar corretamente discrete_features. A MI teórica é não negativa e igual a zero se e somente se houver independência. Uma estimativa próxima de zero não prova independência, e estimativas negativas podem ser truncadas a zero pela implementação. Log natural usa nats, log2 usa bits: I_nats=ln(2) I_bits. A MI não normalizada não tem limite geral 1 e, para contínuas, pode ser infinita em relações determinísticas sem ruído. O ranking é univariado. Para dois atributos idênticos X1=X2, ambos têm a mesma MI com Q sem garantir ganho conjunto. Exemplo de interação: X1 e X2 Bernoulli independentes e Q=XOR(X1,X2) dão MI individual zero, mas MI conjunta 1 bit. Esses resultados decorrem diretamente da definição. Estimar MI e selecionar atributos somente no treino de cada partição.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html
https://web.stanford.edu/class/ee376a/files/2017-18/lecture_3.pdf

## Slide 41: Hydro-UAI Course
Teoria do PCA
PCA: variância e direções principais
PCA é uma transformação linear não supervisionada. As componentes combinam as entradas e preservam direções de maior variância.
a₁ = argmax Var(Za)
com aᵀa = 1
As próximas direções também maximizam a variância, com ortogonalidade às anteriores.
Variância conforme a direção
Chart: Variância da projeção
PC1: 45°, λ₁=1,8. PC2: 135°, λ₂=0,2.
Exemplo teórico com duas entradas padronizadas, variância 1 e correlação 0,8.
Notes: Z é a matriz n×p com atributos centrados. Padronizar por desvios s_j quando escalas/unidades distintas justificarem. PCA sozinho centraliza sem escalar. Para uma direção unitária a, Var(Za)=a^T C a, com C=Z^T Z/(n-1). A primeira componente maximiza essa variância (quociente de Rayleigh). As demais são ortogonais às anteriores, e os scores ficam não correlacionados no treino. Não correlação não implica independência em geral. Não há uso do alvo no objetivo do PCA. No exemplo C=[[1,0.8],[0.8,1]], a direção (cosθ,sinθ) gera variância 1+0.8 sin(2θ). Ela atinge 1.8 em 45° e 0.2 em 135°. A direção PC2 pode ter o sinal invertido sem alterar a solução, por isso 135° equivale à direção do autovetor a2=(1,-1)/sqrt(2).
https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html

## Slide 42: Hydro-UAI Course
Teoria do PCA
PCA: autovalores, autovetores e scores
Matriz de covariância
C = ZᵀZ / (n − 1)
C | z₁ | z₂
z₁ | 1,0 | 0,8
z₂ | 0,8 | 1,0
Z: n observações e p atributos.
zⱼ = (xⱼ − μⱼ)/sⱼ
μⱼ: média. sⱼ: desvio padrão.
Caₖ = λₖaₖ
aₖ: direção da componente.
λₖ: variância nessa direção.
λ₁ = 1,8
tᵢ₁ = 0,707zᵢ₁ + 0,707zᵢ₂
λ₂ = 0,2
tᵢ₂ = 0,707zᵢ₁ − 0,707zᵢ₂
Exemplo teórico. Um score tᵢₖ localiza a observação i na componente k.
Notes: Autovetores normalizados a1=(1,1)/sqrt(2), a2=(1,-1)/sqrt(2) e autovalores 1.8 e 0.2 são calculados para C=[[1,0.8],[0.8,1]]. λ1≥λ2. Z possui n linhas e p colunas, com média de treino μ_j e desvio s_j. O score da observação i na componente k é t_ik=z_i^T a_k. A_q reúne p×q autovetores e T=ZA_q tem dimensão n×q. Os coeficientes 0.707 são arredondados de 1/sqrt(2). Os autovetores são coeficientes da projeção e não, em geral, correlações das entradas com os scores. O sinal é arbitrário. Desvios do exemplo usam a convenção amostral; StandardScaler usa variância com ddof=0, o que muda o fator de escala mas não as direções neste caso. O PCA implementado por SVD fornece a mesma decomposição.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html

## Slide 43: Hydro-UAI Course
Análise multivariada
PCA: Análise de Componentes Principais
Atributos correlacionados
Componentes principais
Chart: P₂ padronizada
Chart: PC2
PC1 concentra 98,6% da variância neste exemplo. PC2 é ortogonal à PC1.
Dados padronizados. Exemplo didático com dados sintéticos.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
PCA sobre duas variáveis já padronizadas, amostra sintética n=100. Scores centrados pelo PCA. Direções são componentes calculadas. Os dois eixos de cada painel usam a mesma amplitude.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html

## Slide 44: Hydro-UAI Course
Teoria do PCA
PCA: redução e reconstrução aproximada
Chart: z₂
| -0.40536820705600002 | 1.18372212207 | -0.51590744669900002 | 0.70899191829700003 | 0.617078650811 | 1.9883071915499999 | -0.77908070564999998 | 1.09010124179 | -0.398011998729 | -0.51267550790500005 | 0.98584919265899995 | -0.52025519155099997 | 0.24311871965500001 | 0.98671040956599998 | 0.73645585683199999 | 0.57408065810099995 | -1.51420855832 | -0.66947204440700003 | 0.357674814226 | -0.42894907907300001 | -1.7419686969699999 | 0.432261640625 | 1.0523160362299999 | -0.480829086633 | 0.81107517430099996 | -1.6543775587 | -0.66606368472300004 | 0.45310084127 | -0.31494442212700002 | 0.53650618264899996 | 0.23259532746299999 | -0.46335283462400001 | -0.94165228299299997 | -0.413534604187 | 0.69006454848099996 | 0.65815463020499998 | -0.40432623304300003 | -2.1817449349700002 | -1.64732265508 | 8.1241070763200002E-2 | 0.17982564791 | -1.8541273386399999E-2 | -0.95502055917299999 | -1.0234376734599999 | 0.19242961596499999 | 0.56280941725900002 | -1.1070815600999999 | -9.35464651614E-2 | 0.28004721859499998 | 1.52318552089 | -0.89274509103900002 | 0.791096237757 | 1.0031934905 | 1.01545600855 | -0.94853863406399996 | -0.87912455566100001 | 0.58000636028200003 | -1.80004041528 | 0.67902085373200005 | 3.1456453617700002
Original | 0.073428 | 1.5263 | -0.34226 | 0.50917 | 0.34263 | 2.7083 | -0.26046 | 0.3089 | 0.21935 | -1.2017 | 0.68825 | -0.85056 | 0.07671 | 0.96443 | 0.79858 | 0.11845 | -1.5677 | -0.27957 | -0.88475 | -1.3748 | -1.8278 | -0.012863 | 0.55256 | -0.20529 | 1.111 | -1.0353 | -1.2536 | -0.077638 | -0.5409 | 0.88327 | 0.82231 | -0.25373 | -1.5754 | -0.53341 | 0.41665 | 0.84764 | -0.44297 | -1.3977 | -1.1439 | 0.85046 | -0.92957 | -0.68387 | -0.99529 | -0.96233 | 1.6914 | 0.44378 | -0.1095 | 0.31707 | 0.29048 | 2.0065 | -1.2518 | -0.24797 | 0.86945 | 2.215 | -0.3666 | 0.10421 | 0.86044 | -1.3114 | 0.066233 | 1.2377
Reconstrução | -0.16597 | 1.355 | -0.42908 | 0.60908 | 0.47985 | 2.3483 | -0.51977 | 0.6995 | -0.089332 | -0.85721 | 0.83705 | -0.68541 | 0.15991 | 0.97557 | 0.76752 | 0.34626 | -1.5409 | -0.47452 | -0.26354 | -0.9019 | -1.7849 | 0.2097 | 0.80244 | -0.34306 | 0.96103 | -1.3448 | -0.95984 | 0.18773 | -0.42792 | 0.70989 | 0.52745 | -0.35854 | -1.2585 | -0.47347 | 0.55336 | 0.7529 | -0.42365 | -1.7897 | -1.3956 | 0.46585 | -0.37487 | -0.3512 | -0.97515 | -0.99288 | 0.94194 | 0.50329 | -0.60829 | 0.11176 | 0.28527 | 1.7649 | -1.0723 | 0.27156 | 0.93632 | 1.6152 | -0.65757 | -0.38746 | 0.72022 | -1.5557 | 0.37263 | 2.1917
Tq = ZAq
Ẑ = TqAqᵀ
Aq reúne q autovetores.
Tq guarda os novos scores.
A reconstrução Ẑ descarta as
direções não retidas.
Variância retida
1,8 / (1,8 + 0,2) = 90%
Dados sintéticos com a mesma C do exemplo anterior. Alta variância retida não garante previsão melhor.
Notes: As 60 observações centradas foram geradas por QR e transformadas para obter exatamente a covariância amostral C=[[1,0.8],[0.8,1]]. A projeção em q=1 e reconstrução usam A1=a1. Por isso a nuvem ciano cai na direção PC1. Os gráficos mostram todos os 60 pontos originais e todos os 60 pontos reconstruídos. Variância retida=sum_{k=1..q}λk/sum_{k=1..p}λk. Com λ=[1.8,0.2], a componente retida guarda 90% e os resíduos somam 10% da energia total de Z. A reconstrução no espaço original exige desfazer a padronização, Xhat_j=μ_j+s_j Zhat_j. Em PCA centrado sem padronização, basta adicionar a média. Redução pode remover informação útil ao alvo, pois o objetivo é a variância das entradas. Escolher q também por validação do modelo e interpretação física. Ajustar μ, s e A_q exclusivamente no treino. PCA padrão precisa de uma matriz sem valores ausentes, portanto aplicar um tratamento adequado das falhas antes do ajuste.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html

## Slide 45: Hydro-UAI Course
Análise multivariada
PCA: escolha do número de componentes
Chart: Variância explicada (%)
| PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5
Variância | 55.4652 | 41.1003 | 2.2543 | 0.61928 | 0.56086
2 componentes
96,6% da variância
Cinco entradas viram duas combinações lineares. O critério deve considerar o erro do modelo e a interpretação física.
Padronize atributos com unidades distintas antes do PCA. O PCA apenas centraliza por padrão.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Variância explicada de PCA aplicado a StandardScaler(X), n=300. Valores calculados por sklearn. Variância alta não garante boa previsão do alvo.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html

## Slide 46: Hydro-UAI Course
Análise multivariada
PCA: interpretação das combinações lineares
Atributo | PC1 | PC2
P₁ | 0,57 | -0,17
P₂ | 0,57 | -0,18
Temperatura | -0,10 | -0,68
Umidade | 0,10 | 0,68
Radiação | 0,57 | 0,11
PCₖ = ∑ aₖⱼ zⱼ
zⱼ é o atributo padronizado.
aₖⱼ é o coeficiente da tabela.
A componente mistura informações de várias variáveis.
PCA reduz dimensões pela variância das entradas. MI seleciona atributos pela dependência com o alvo.
Exemplo sintético. O sinal de cada componente pode ser invertido sem alterar a solução.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Coeficientes reproduzem PCA.components_ do exemplo. Não são correlações nem significâncias causais.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 47: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
Validação com falhas artificiais
Chart: Vazão (m³/s)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Referência | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 35 | 55 | 43 | 30 | 22 | 18 | 14
Valores ocultados | 22 | 35 | 55 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
1. Ocultação
Remover valores conhecidos do intervalo de teste.
2. Preenchimento
Ajustar o método sem acesso aos valores ocultados.
3. Comparação
Calcular métricas somente nos valores ocultados.
Exemplo didático. Repetir o teste em falhas curtas e longas, nos períodos seco e úmido.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
A linha cinza é a referência para avaliação. Os valores laranja devem ficar fora do treino, da padronização, da seleção por MI e do ajuste do PCA.

## Slide 48: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
Erro pontual: distância entre observado e preenchido
Chart: Vazão (m³/s)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Observado | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 35 | 55 | 43 | 30 | 22 | 18 | 14
Preenchido | 11 | 11 | 15 | 13 | 24 | 32 | 59 | 41 | 31 | 21 | 20 | 13
Erro no pico | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
eᵢ = q̂ᵢ − qᵢ
No dia 7:
q = 55 m³/s
q̂ = 59 m³/s
e = +4 m³/s
O sinal indica a direção do erro. A magnitude indica a distância entre os valores.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Convenção usada em todo o deck: erro = simulado − observado.

## Slide 49: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
MAE: tamanho médio do erro
MAE = (1/n) ∑ |eᵢ|
Chart: Dia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Erro distribuído | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Erro concentrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
MAE = 2 m³/s
O MAE é igual nos dois casos.
Um erro de 10 m³/s contribui tanto quanto cinco erros de 2 m³/s.
Quanto menor, melhor. MAE = 0 indica coincidência perfeita. A unidade é a da variável.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
A=[2,2,2,2,2], B=[0,0,0,0,10]. Ambos MAE=2. Os sinais são positivos para isolar a magnitude.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_error.html

## Slide 50: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
MSE e RMSE: maior peso para erros grandes
MSE = (1/n) ∑ eᵢ² RMSE = √MSE
Chart: Dia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Erro distribuído | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Erro concentrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Distribuído
MSE = 4 m⁶/s²
RMSE = 2,00 m³/s
Concentrado
MSE = 20 m⁶/s²
RMSE = 4,47 m³/s
O erro concentrado tem o mesmo MAE, mas RMSE maior. Erros nos picos ganham mais peso.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Mesmos resíduos do slide anterior. MSE tem unidade ao quadrado, para vazão m⁶/s². RMSE retorna à unidade m³/s.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.root_mean_squared_error.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_error.html

## Slide 51: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
MAPE: erro relativo ao valor observado
MAPE = (100/n) ∑ |eᵢ/qᵢ|
Chart: Vazão observada (m³/s)
| 0,1 | 1 | 10 | 100
Erro percentual | 1000 | 100 | 10 | 1
Erro absoluto fixo:
1 m³/s em todos os casos.
A divisão por uma vazão pequena amplia o erro percentual.
Se q = 0, a expressão é indefinida.
Quanto menor, melhor. O MAPE pode superar 100% e exige cuidado em vazões próximas de zero.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Gráfico mostra os termos pontuais 100|e/q|, com |e|=1 e q=[0.1,1,10,100]. O MAPE é a média dos termos.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_percentage_error.html

## Slide 52: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
PBIAS: direção do desvio total
PBIAS = 100 ∑(q̂ᵢ − qᵢ) / ∑qᵢ
Chart: PBIAS (%)
| Subestima | Superestima | Compensa
PBIAS | -20 | 20 | 0
−20%: q̂ = 0,8q
+20%: q̂ = 1,2q
Erros [−2,+2,−2,+2]:
PBIAS = 0%
MAE = 2 m³/s
Convenção: simulado − observado. Sinal positivo: superestimação. Negativo: subestimação.
Ideal: 0%. Erros de sinais opostos podem se cancelar. Exemplo didático.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Adota a convenção do HEC-HMS, inversa à de Moriasi 2007. No terceiro caso q=[10,20,30,40], resíduos somam zero.
https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/calibration/calibration-summary-statistics

## Slide 53: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
NSE: comparação com a média observada
NSE = 1 − ∑(q̂ᵢ − qᵢ)² / ∑(qᵢ − q̄)²
Erros pequenos
Chart: Dia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Observado | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 35 | 55 | 43 | 30 | 22 | 18 | 14
Simulado | 11 | 11 | 15 | 13 | 24 | 32 | 59 | 41 | 31 | 21 | 20 | 13
NSE = 0,98
Média constante
Chart: Dia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Observado | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 35 | 55 | 43 | 30 | 22 | 18 | 14
Simulado | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667
NSE = 0,00
Viés de +25 m³/s
Chart: Dia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Observado | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 35 | 55 | 43 | 30 | 22 | 18 | 14
Simulado | 35 | 37 | 39 | 40 | 47 | 60 | 80 | 68 | 55 | 47 | 43 | 39
NSE = -2,50
Ideal: 1. NSE = 0 equivale à média observada. NSE < 0 indica erro maior que o dessa referência.
Cinza: observado. Cor: simulado. Média e variância calculadas nos mesmos pares. Dados sintéticos.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
A fórmula exige variância observada não nula. NSE não tem limite inferior finito. Usam-se os mesmos pares, sem pesos.
https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/calibration/calibration-summary-statistics

## Slide 54: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
r² da correlação: alinhamento dos valores
Coincidência
Chart: Simulado
| 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
1:1 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Pares | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 35 | 55 | 43 | 30 | 22 | 18 | 14
r² = 1,00
MAE = 0,00 m³/s
Viés de +25 m³/s
Chart: Simulado
| 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
1:1 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Pares | 35 | 37 | 39 | 40 | 47 | 60 | 80 | 68 | 55 | 47 | 43 | 39
r² = 1,00
MAE = 25,00 m³/s
Deslocamento temporal
Chart: Simulado
| 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
1:1 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Pares | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 35 | 55 | 43 | 30 | 22 | 18
r² = 0,58
MAE = 7,17 m³/s
r² = corr(q,q̂)², de 0 a 1. A linha cinza representa a identidade 1:1. Exemplo didático.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Definição frequentemente denominada R² em hidrologia, como no HEC-HMS. r² perde o sinal de r e é insensível a viés aditivo e escala linear positiva. Não substitui a avaliação do erro.
https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/calibration/calibration-summary-statistics

## Slide 55: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
R² preditivo: definição usada no r2_score
R² = 1 − SSE / SST
SSE = ∑(q̂ᵢ − qᵢ)²
SST = ∑(qᵢ − q̄)²
Nesta definição, R² preditivo e NSE têm o mesmo valor para os mesmos pares, sem pesos.
Chart: R² preditivo
| Perfeito | Média | Viés +25
R² preditivo | 1 | 0 | -2.4987
r² da correlação e R² preditivo respondem a perguntas distintas. A definição deve acompanhar o valor.
Exemplo didático com dados sintéticos
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
R² preditivo coincide algebricamente com o NSE clássico, para uma saída, mesmos pares e ausência de pesos. Pode ser negativo. Valores constantes requerem tratamento explícito.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.r2_score.html
https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/calibration/calibration-summary-statistics

## Slide 56: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
Comparação das métricas no mesmo hidrograma
Situação | MAE (m³/s) | RMSE (m³/s) | MAPE (%) | PBIAS (%) | NSE | r²
Erros pequenos | 1,75 | 1,98 | 7,9 | 0,3 | 0,98 | 0,98
Subestimação de 20% | 4,83 | 5,52 | 20,0 | -20,0 | 0,83 | 1,00
Atraso de 1 dia | 7,17 | 9,29 | 25,1 | -1,4 | 0,52 | 0,58
Erro de −30 no pico | 2,50 | 8,66 | 4,5 | -10,3 | 0,58 | 0,62
Viés de +25 | 25,00 | 25,00 | 133,9 | 103,4 | -2,50 | 1,00
O erro no pico tem MAPE baixo, mas RMSE elevado. O viés mantém r² = 1 e reduz o NSE.
Dados sintéticos. Métricas calculadas sobre os mesmos 12 pares, para isolar o comportamento.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
Valores calculados diretamente, sem associação a desempenho de métodos reais. Tabela cobre MAE, RMSE, MAPE, PBIAS, NSE e correlação².
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_error.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.root_mean_squared_error.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_percentage_error.html
https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/calibration/calibration-summary-statistics

## Slide 57: Hydro-UAI Course
Avaliação do preenchimento
Seleção do método de preenchimento
Aspecto | Comparação necessária | Critério de análise
Tipo de falha | Pontual e blocos de 7, 15 e 30 dias | Separar os resultados por duração
Regime | Período seco, úmido e picos | Verificar onde o método falha
Erro | MAE e RMSE | Magnitude e peso dos erros extremos
Referência | NSE ou R² preditivo | Ganho em relação à média
Desvio total | PBIAS, com convenção declarada | Subestimação, superestimação e compensação
Padronização, MI, PCA e escolha de k devem usar somente o treino de cada partição.
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
As durações de 7,15 e30 dias são exemplos de desenho de validação, não resultados obtidos. Não se adotam classes universais de qualidade por limiar.

## Slide 58: Hydro-UAI Course
Pré-Processamento de Dados
Síntese: representação e avaliação dos dados
Técnica | O que representa | Papel no preenchimento
Pearson r e r² | Associação linear | Explorar relações entre variáveis
Informação mútua | Dependência, inclusive não linear | Testar atributos relevantes ao alvo
PCA | Combinações de maior variância | Reduzir dimensões e redundância
MAE, MSE e RMSE | Magnitude dos erros | Avaliar a qualidade dos valores preenchidos
MAPE e PBIAS | Erro relativo e desvio total | Examinar regimes e direção do viés
NSE e R² preditivo | Erro relativo à média observada | Comparar desempenho com uma referência
Notes: Fonte original: Dia_3_Hydro-UAI_Final.pptx.
PCA e MI não são métricas de acurácia do preenchimento. Todas as figuras quantitativas novas são dados nativos, com exemplos sintéticos identificados.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_error.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.root_mean_squared_error.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_percentage_error.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.r2_score.html
https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/calibration/calibration-summary-statistics

## Slide 59: OBRIGADO!
Prof. André Ferreira Rodrigues
Prof. Bruno Melo Brentan
Prof. Rodrigo Perdigão